## Slide 1: Introdução
Revisão de Conceitos de Circuitos Lógicos e Estruturas para Arquitetura de Computadores

## Slide 2: Tópicos
Circuitos combinacionais:
  multiplexadores
  somadores / subtratores
  decodificadores
  barramentos 3-state e conexão ponto-a-ponto
Circuitos sequenciais
  latches & FlipFlops
  registradores
  contadores
  máquina de estados

## Slide 3: Circuitos Combinacionais
Tabela Verdade
Mapa de Karnaugh
Saída y em função das 24 combinações de entrada

## Slide 4: Multiplexadores
x0
x1
x2
x3
S0
S1
Y
Aplicações
roteamento de sinais
transferência de dados
seleção de alternativas
(barramento)
Y
x0
x1
x2
x3
S0
S1
0
1
2
3

## Slide 5: Somadores / ULAs
a0
s0
b0
+
a1
s1
b1
+
a2
s2
b2
+
a3
s3
b3
+
c0
c1
c2
c3
c4
projeto convencional
a3b3 a2b2 ... a0b0 c4 s3 s2 s1s0
256 linhas
8 entradas
5 saídas
abordagem bit-slice
Implementar por mapa de Karnaugh ou
Ci+1 = 1 se 2 ou mais 1´s  aibi + aici + bici
Si = 1 se Nº ímpar de 1´s  ai  bi  ci

## Slide 6: Somadores
ai
ci
bi
ci+1
si
ai
ci
bi

## Slide 7: Exercício ALU de 4 bits
ALU
Sel
Bi
Ai
Y
Cout
4
4
4

## Slide 8: Decodificadores
a
x0
x1
x2
x3
b
x0
x1
x2
x3
a
b
Exemplo de utilização:
OP Code
Reg

## Slide 9: Barramentos: comunic. entre elementos
a) ponto a ponto
A
B
C
D
Vantagens:
comunicação direta entre elementos
paralelismo
Desvantagens:
implementação
complexidade
custo
escalabilidade
expansibilidade

## Slide 10: Barramentos: comunic. entre elementos (2)
Vantagens:
implementação
simplicidade
custo (HW & projeto)
escalabilidade
expansibilidade
isolamento (desacoplamento)
VLSI (regularidade)
Desvantagens:
falta de paralelismo
b) barramento simples
A
B
C
D
c) variante: barramento duplo
A
B
C
D
duas transações simultâneas por ciclo

## Slide 11: Implementação de barramentos
Comunicação unidade x barramento:
  leitura (bar  unidade)
  escrita (unidade  bar)
Seleção de qual unidade escreve no barramento
  Função multiplexador
Alternativas de implementação de escrita:
  AND-OR (convencional)
  Wired AND ou OR
  3-State
Mais popular: 3-State
EN
A
Y
Se EN = 1  Y = A
Se EN = 0  Y = Z (Z = alta impedância  desligado)

## Slide 12: Implementação de barramentos (2)
Leitura
Mais modular
A
Bar2A
B
Bar2B
Escrita
MUX convencional (não modular)
EN1
EN1
EN2
EN3
EN4
Apenas um EN ativo por vez

## Slide 13: Implementação de barramento modular (3)
B2Bar
A2Bar
A
Bar2A
B
Bar2B
Leitura e escrita modulares
Expansibilidade e desacoplamento
Regularidade
  essencial para VLSI, geometria e disposição físicas são importantes

## Slide 14: Circuitos seqüênciais
Latches & FlipFlops
registradores
contadores
máquina de estados

## Slide 15: Elementos de armazenamento: Latch
Latch S-R
~S
~R
Latch Tipo D
~Q
Q
Q
D
LD
Q
LD
D
Q
LD
D
0
1

## Slide 16: Elementos de armazenamento: Flip-Flop
Flip-Flop D
Flip-Flop JK
D
Ck
Q
~Q
J
Ck
Q
~Q
K
se CK  então D  Q
(sensível à borda)
se CK  então

## Slide 17: Latch (transparente) versus Flip-Flop (borda)
Latch
D
LD
QLatch
Flip-Flop
D
CK
QFF
transparente
transparente

## Slide 18: Registradores: conjunto de latches ou FFs
Registrador de carga paralela
LD
CK
carga de registrador: Latch (LD) OK FF ?
D
Ck
Q
~Q
D
LD
Errado !
Q
LD
D
D
Ck
Q
~Q
CERTO (74LS377)

## Slide 19: Registrador de deslocamento
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q
SDI
SDO
CK
Latch ou Flip-Flop?
Aplicações:
ULAs têm registradores de deslocamento (esquerda, direita, anel)
Conversão série  paralelo

## Slide 20: Contadores: exemplo toggle counter
T
Q
Qi
EN
CK
CK
D
EN
Q0
Q
D
EN
Q1
Q
D
EN
Q2
Q
D
EN
Q3
Q
EN
Aplicações:
temporizadores
Program Counter (PC)
Increm. / Decrem.
  ULA

## Slide 21: Exercício registrador
Projetar um registrador de deslocamento
  esquerda / direita com carga paralela
  especificar os sinais de controle

## Slide 22: Máquina de Estados
Circuito Sequencial Síncrono Genérico
CC
FF
CC
Si
Si+1
X
Y
CC
FF
Si
Si+1
X
Y
Máquina de Moore
Máquina de Mealy
Saída Y muda apenas na transição do clock
Saída Y pode mudar em qualquer instante, em função da entrada X

## Slide 23: Síntese de uma máquina de estados
S0
S1
S2
S3
Diagrama de Transição de Estados

Moore entr
Mealy entr / saída
Tabela de Transição de Estados

## Slide 24: Síntese de uma máquina de estados
Codificação dos estados
S0 = 00 etc
Equações booleanas dos circuitos combinacionais
Si+1 = fS (Si, X)
Y = fY (Si, X) (em maq. de Moore, só S)
Sintetizar os CCs
Elementos de memória podem ser FF-D ou FF-JK

## Slide 25: Aplicações de máquina de Estados
ler instrução
ADD
ADD
SUB
JUMP
decodificar instrução
Controle de seqüência de ações:
Unidade de controle de CPUs
Seqüência de ações  fluxograma
Mapeamento direto:
  fluxograma  maq de estados